附件1：“纺织之光”纺织行业化学品管控重点技术成果简介

成果一：生态型羊毛抗起毛起球整理剂的开发与应用

推广单位：天津工业大学、天津市绿源天美科技有限公司

成果介绍：本项目针对目前抗起毛起球处理存在的手感差效果不佳的问题开发了一种以生态型水溶性三取代有机膦为主要成份的抗起毛起球整理剂，通过改善羊毛表面的摩擦性能和增加羊毛纤维的形态稳定性，使得羊毛制品的抗起球等级不低于3级，能够满足国家产品标准的技术要求；开发了适合工业化生产的抗起球生产工艺路线。应用该技术能够提高羊毛衫抗起球1—2个等级，同时保持了羊毛衫良好的手感。本项目已经在江苏、浙江等部分毛衫后整理企业、针织羊毛纱生产企业推广应用，效果良好。

成果二：纺织品环保型拔染印花新技术的产业开发与应用

推广单位：浙江丝绸科技有限公司

成果介绍：“纺织品环保型拔染印花新技术的产业开发应用” 项目以纺织印染助剂领域节能减排、高效环保为研发创新方向，在前期科研的基础上，通过有效选择分散介质、微组份控制等关键技术，建立无甲醛拔白剂有效成份的定量测试方法，研发了无甲醛环保拔白剂CH和CH-6、专用助拔剂DH等拔染系列产品及其应用新工艺。项目在助剂制备及工艺优化上有较大创新，形成年3000吨的中试开发和生产能力，获得授权发明专利2项。

成果三：原浆喷雾干燥成品化工艺技术

推广单位：浙江龙盛集团股份有限公司

成果介绍：项目针对活性染料传统盐析工艺废水污染问题，开发了原浆喷雾干燥成品化工艺，实施染料合成全过程的清洁生产，优化工艺配比，提高反应的转化率，避免副产物生成，达到合成的染料不经盐析工序，直接干燥或经膜过滤后直接干燥，避免了含盐废水的产生。目前该技术已在行业内许多企业得到推广应用。

成果四：节能节水型服装生物整理技术

推广单位：河北科技大学

成果介绍：项目通过对生物酶与化学品的交互作用的研究，改善酶分子结构稳定性、降低酶的起泡性和作用温度、提升作用效果、扩展酶解的pH值范围，研制了适用于服装低温节水加工的退浆酶、纤维素酶；通过研究各种化学助剂，退浆酶对退浆效果的影响，织物上的染料对纤维素酶作用效果的影响，温度、浴比、时间、pH和清洗次数等工艺参数对水洗效果的影响，成功开发了生物整理水洗工艺，实现了水洗过程中的节能节水。

成果五：超临界CO2流体无水绳状染色关键技术

推广单位：苏州大学

成果介绍：项目成功研制了具有自主知识产权的、首套超临界CO2流体无水绳状染色装备系统，并首次实现了高压染缸中绳状织物、CO2流体的双重可控循环和在线测控。在关键技术应用方面，开发了系列超临界CO2流体适用染料，以及拼色和深浓色染色技术；解决了超临界CO2流体中放样的不匀性和重演性问题；实现了超临界CO2流体无水染色的产业化示范。项目成果已获专利授权12件，其中发明专利10件。获得国家及江苏省自然科学基金、江苏省工业支撑计划、江苏省成果转化等项目7项。